## Slide 1
CUDA 세미나 · 세션 0
환경 구축과 큰 그림
MemtestG80 — 수십만 스레드로 GPU 메모리를 검증하는 오픈소스 도구
$ make -f Makefiles/Makefile.linux64
$ ./memtestG80 128 50 # 128MB, 50회 반복
MemtestG80 실제 소스로 배우는 CUDA · 입문 과정

## Slide 2
1
오늘의 목표
1
GPU와 CPU의 차이
처리량(throughput) vs 지연시간(latency)을 한 문장으로 설명할 수 있다
2
MemtestG80 빌드·실행
Makefile로 직접 빌드하고 128MB 테스트를 돌릴 수 있다
3
이 도구가 푸는 문제
GPU 메모리의 하드/소프트 오류가 무엇인지 설명할 수 있다
4
출력 읽는 법
한 iteration이 13종 테스트를 돌린다는 큰 그림을 안다
Notes: 네 가지 목표를 예고하고, 세션 끝에 다시 돌아와 자가 점검하겠다고 알려주세요.

## Slide 3
2
GPU는 왜 다른가, 왜 검사가 필요한가
CPU — 지연시간 최적화
소수의 강력한 코어
복잡한 분기·순차 작업에 강함
큰 캐시, 정교한 분기 예측
GPU — 처리량 최적화
수천 개의 단순한 코어
같은 연산을 대량 데이터에 동시에 (SIMT)
메모리 대역폭이 핵심 (수백 GB/s)
소비자용 GPU는 대개 ECC(오류 정정)가 없다.
비트가 뒤집혀도 아무도 모른 채 잘못된 값이 계산에 섞인다 — 오버클럭·발열·전압 마진 부족이 원인. MemtestG80은 이 조용한 오류를 능동적으로 찾아낸다.
Notes: SIMT = 같은 명령을 수천 스레드가 서로 다른 데이터에 실행. ECC 부재가 이 도구의 존재 이유임을 강조하세요.

## Slide 4
2
하드웨어 구조 · 호스트 ↔ 디바이스
CPU(호스트)와 GPU(디바이스)는 물리적으로 분리된 프로세서·메모리를 가지며, PCIe 버스로 연결됩니다.
호스트 (CPU)
코어
코어
코어
코어
시스템 메모리 (RAM)
malloc — hostTempMem
디바이스 (GPU)
SM
SM
SM
SM
SM
SM
… 수십 개의 SM (수천 코어)
전역 메모리 (VRAM) — 테스트 대상
cudaMalloc — devTestMem
PCIe
cudaMemcpy
MemtestG80은 VRAM(전역 메모리)을 검사하고, 오류 수만 PCIe로 CPU에 가져와 합산합니다.
Notes: 호스트/디바이스가 분리된 메모리를 가진다는 점, 둘 사이 이동은 반드시 cudaMemcpy(PCIe)로 이뤄진다는 점이 핵심.

## Slide 5
3
MemtestG80이란
Stanford Folding@home 팀이 만든, Memtest86의 메모리 테스트를 CUDA 커널로 이식한 도구 (2009, LGPL v3).
라이브러리 우선
개발자가 자기 코드에 링크해 실행 전 GPU 건전성 검증. 핵심 API = memtestG80_core.h
+ CLI 프런트엔드
memtestG80_cli.cu는 사용 예제이자 독립 실행형 테스터. 13종 테스트 순차 실행
단일 GPU · 이식성
--gpu N 으로 카드 선택. Linux/macOS/Windows Makefile 제공
1024 × 512
기본 그리드 — 블록 × 스레드 = 524,288 스레드
2·N MiB
N words/스레드일 때 한 그리드가 덮는 메모리
Notes: cuda_memtest와 달리 MemtestG80은 블록당 스레드가 512개 — 병렬 리덕션·coalescing이 이 도구의 특징. 세션 1·3에서 깊게 다룹니다.

## Slide 6
4
코드베이스 지도 · 파일은 단 4개
memtestG80_core.h
공개 API — memtestState 클래스, 매크로(THREAD_ADDRESS 등)
세션 1,5
memtestG80_core.cu
핵심 — 모든 커널·호스트 함수·리덕션·대역폭
세션 1~4
memtestG80_cli.cu
main() — 13종 테스트를 순차 실행하는 프런트엔드
세션 0,5
ezOptionParser.hpp
헤더 전용 명령행 인자 파서 (보조)
—
500여 줄의 프로덕션 CUDA 코드 — 장난감 예제가 아니라 실제로 GPU 오류를 찾는 도구를 교재로 삼습니다.
Notes: core.cu 하나에 커널·호스트·리덕션이 다 있음. 세션마다 이 지도를 다시 펴서 오늘 다룰 곳을 짚으세요.

## Slide 7
5
빌드하기 · Makefile
CMake가 아니라 OS별 Makefile을 씁니다. nvcc 툴체인이 PATH에 있어야 합니다.
# 저장소 루트에서 OS에 맞는 Makefile 선택
make -f Makefiles/Makefile.linux64 # linux32 / osx / windows 도 있음
# 산출물
./memtestG80 # 즉시 실행 가능
# Makefile.linux64 핵심
NVCC = nvcc
NVCCFLAGS = -DLINUX -O2 -Xptxas -v -m64 # -Xptxas -v = 레지스터/shmem 사용량 출력
memtestG80: memtestG80_core.o memtestG80_cli.cu
$(NVCC) $(NVCCFLAGS) -o memtestG80 memtestG80_core.o memtestG80_cli.cu
-Xptxas -v 플래그는 커널의 레지스터·공유 메모리 사용량을 보여줍니다 — 세션 3에서 유용합니다.
Notes: 빌드 실패 대부분은 CUDA_DIR 경로 문제. Makefile 상단의 CUDA_DIR를 자기 환경에 맞추라고 안내하세요.

## Slide 8
6
실행하고 출력 읽기
./memtestG80 # 기본: GPU 0, 128MB, 50 iters
./memtestG80 256 100 # 256MB를 100회
./memtestG80 --gpu 2 512 20 # 3번째 GPU, 512MB, 20회
Running 50 iterations of tests over 128 MB ...
Estimated bandwidth 142000.00 MB/s
Test iteration 1 (GPU 0, 128 MiB): 0 errors so far
Moving Inversions (ones and zeros): 0 errors (12 ms)
Memtest86 Walking 8-bit: 0 errors (85 ms)
... (한 iteration 당 13종 테스트)
Final error count after 50 iterations ...: 0 errors
테스트 영역은 2MB 단위로 반올림. 오류가 있으면 종료 코드가 non-zero → 스크립트 연동이 쉽습니다.
Notes: 첫 줄의 대역폭 측정 후 iteration 루프가 돈다는 구조를 보여주세요. 각 테스트는 세션 4에서 하나씩 해부합니다.

## Slide 9
6
프로그램의 큰 흐름
main()이 하는 일의 지도입니다. 앞으로 6회에 걸쳐 각 단계를 안쪽까지 파고듭니다.
① GPU 선택·초기화
cudaSetDevice, deviceProps
세션 0
② 메모리 할당
tester.allocate(MB)
세션 2
③ 대역폭 측정
gpuMemoryBandwidth
세션 4
④ iteration 루프
13종 테스트 × maxIters
세션 1~4
⑤ 오류 합산·종료
Final error count
세션 3·5
maxIters회 반복
핵심: ④번 iteration 루프가 이 도구의 심장입니다. 한 번 돌 때마다 13종 테스트가 순서대로 실행되고, 오류 수가 누적됩니다.
Notes: 프로그램 전체 지도. 각 단계 옆에 '어느 세션에서 파고드는지'를 표기해 로드맵과 연결하세요.

## Slide 10
7
이 도구가 찾는 것 · 하드 vs 소프트 오류
하드 오류 (hard error)
항상 재현되는 물리적 결함
특정 셀이 stuck-at-0 / stuck-at-1
인접 셀·데이터 라인 단락
제조 결함, 영구 손상
→ Walking/Moving 패턴 테스트로 검출
소프트 오류 (soft error)
간헐적으로만 나타나는 오류
오버클럭·발열·전압 마진 부족
우주선(cosmic ray) 비트 플립
5만 번에 한 번 꼴로도 발생 가능
→ 크게·오래 반복해야 잡힘
Notes: 소프트 오류는 산발적이라 '오래 돌려라'가 핵심 메시지. 안정성 검증은 스트레스 테스트임을 각인시키세요.

## Slide 11
8
실습 미리보기 · Lab 0
Ex 1
빌드하기
Makefile로 memtestG80를 빌드한다
Ex 2
기본 실행
./memtestG80 로 128MB 테스트를 돌린다
Ex 3
GPU 관찰
nvidia-smi로 사용률·메모리를 관찰한다
Ex 4
인자 실험
메모리 크기·반복 수를 바꿔 실행 시간 비교
Notes: GPU가 없는 참석자는 Google Colab(무료 GPU)로 대체. 강사는 실행 로그를 미리 캡처해 두세요.

## Slide 12
다음 세션 예고
세션 1 · CUDA 스레드 모델과 주소 매핑
524,288개 스레드가 어떻게 각자 자기 메모리 주소를 찾을까?
THREAD_ADDRESS 매크로 한 줄이 모든 테스트의 심장입니다.
#define THREAD_ADDRESS(base,N,i) \
(base + blockIdx.x*N*blockDim.x + i*blockDim.x + threadIdx.x)
실습 랩 0(빌드·실행)을 먼저 완료하고 오세요.